## Slide 1
Технологии беспроводных сетей
Стандарт IEEE 802.11
IEEE 802.11 — набор стандартов связи для коммуникации в беспроводной локальной сети (WLAN) частотных диапазонов 0,9; 2,4; 3,6 и 5 ГГц.
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11d IEEE 802.11e IEEE 802.11f
IEEE 802.11g IEEE 802.11h
IEEE 802.11i
IEEE 802.11j IEEE 802.11n

## Slide 2
скорость передачи данных до 54 Мбит/с
(редакцией стандарта, в 1999 г., определены
три обязательных скорости - 6, 12 и 24 Мбит/с и
пять необязательных - 9, 18, 36, 48 и 54 Мбит/с).
работа в диапазоне 5 ГГц
Метод модуляции сигнала - ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM).
Недостатки 802.11а:
- более высокая потребляемая мощность радиопередатчиков,
- меньший радиус действия (для 5ГГц - около 100 м, для 2,4 ГГц - до 300м,).
IEEE 802.11a

## Slide 3
IEEE 802.11b
известен также как Wi-Fi (wireless fidelity),
принят в 1999 г.
высокая скорость передачи данных (до 11 Мбит/с)
диапазон 2,4 ГГц
В качестве базовой радиотехнологии используется метод DSSS.

## Slide 4
IEEE 802.11g
развитие стандарта 802.11b
скорость передачи данных до 22 Мбит/с (и выше)
благодаря использованию более эффективной модуляциии сигнала.
2002 г.
достоинство – обратная совместимость с 802.11b

## Slide 5
IEEE 802.11n
работает вдвое быстрее, чем 54-мегабитные "g" и "a«
скорости от 100 Мбит/c
Ускорение достигается за счет более оптимального использования частотного диапазона, аналоговых радиочипов, выполненных по улучшенной CMOS-технологии и интеграции WLAN-адаптера в один чип.

## Slide 6
802.11 — изначальный 1 Мбит/с и 2 Мбит/c, 2,4 ГГц и ИК стандарт (1997)
802.11a — 54 Мбит/c, 5 ГГц стандарт (1999, выход продуктов в 2001)
802.11b — улучшения к 802.11 для поддержки 5,5 и 11 Мбит/с (1999)
802.11c — процедуры операций с мостами; включен в стандарт IEEE 802.1D (2001)
802.11d — интернациональные роуминговые расширения (2001)
802.11e — улучшения: QoS, включение packet bursting (2005)
802.11F — Inter-Access Point Protocol (2003)
802.11g — 54 Мбит/c, 2,4 ГГц стандарт (обратная совместимость с b) (2003)
802.11h — распределённый по спектру 802.11a (5 GHz) для совместимости в Европе (2004)
802.11i — улучшенная безопасность (2004)
802.11j — расширения для Японии (2004)
802.11k — улучшения измерения радио ресурсов
802.11l — зарезервирован
802.11m — поддержание эталона; обрезки
802.11n — увеличение скорости передачи данных (600 Мбит/c). 2,4-2,5 или 5 ГГц. Обратная совместимость с 802.11a/b/g . Особенно распространён на рынке в США в устройствах D-Link, Cisco и Apple. (сентябрь 2009)
802.11o — зарезервирован
802.11p — WAVE — Wireless Access for the Vehicular Environment (Беспроводной Доступ для Транспортной Среды, такой как машины скорой помощи или пассажирский транспорт)
802.11q — зарезервирован, иногда его путают с 802.1Q
802.11r — быстрый роуминг
802.11s — ESS Mesh Networking (англ.) (Extended Service Set — Расширенный Набор Служб; Mesh Network — Ячеистая Сеть)
802.11T — Wireless Performance Prediction (WPP, Предсказание Производительности Беспроводного Оборудования) — методы тестов и измерений
802.11u — взаимодействие с не-802 сетями (например, сотовые сети)
802.11v — управление беспроводными сетями
802.11x — зарезервирован и не будет использоваться. Не нужно путать со стандартом контроля доступа IEEE 802.1X
802.11y — дополнительный стандарт связи, работающий на частотах 3,65-3,70 ГГц. Обеспечивает скорость до 54 Мb/с на расстоянии до 5000 м на открытом пространстве.
802.11w — Protected Management Frames (Защищенные Управляющие Фреймы)
802.11ac — новый, разрабатываемый IEEE стандарт. Скорости передачи данных до 1.3 Гбит/c, энергопотребление по сравнению с 802.11n снижено до 6 раз. Обратная совместимость с 802.11a/b/g/n. На 1 февраля 2013 готов на 95 % (Draft 5.0)[1]. Устройства, реализующие новый стандарт уже представлены.
802.11ad — новый стандарт с дополнительным диапазоном 60 ГГц (частота не требует лицензирования). Скорость передачи данных до 7 Гбит/с.
802.11as (предположительно) — новый стандарт, использующий резонаторно-щелевые антенны, работающие на частоте 135 ГГц. Скорости передачи данных до 20 Гбит/c. Коэффициент усиления антенны равен 5,68 дБ.